Inovacioni centar

Tehnološko-metalurškog fakulteta

U Beogradu

Karnegijeva 4

Predmet: Odgovori na pitanja za JNMV 1-2014

- LED traka, nazivni napon 12V DC, nazivna snaga 9,6W/m, 7901m/m, boja svetla toplo bela 3000K, ugao isijavanja svetla 120 stepeni, IP20 zaštita.

Traka se isporučuje u koturima od 5m. Uz svaki kotur isporučuje se odgovarajući

uređaj za napajanje.

- Ugradna svetiljka za gipsane i Hunter-Daglas plafone; kućište svetiljke izrađeno od belo bojenog čeličnog lima debljine 0,6mm;

Poseduje aluminijumski sjajni VS raster, čistoće 99,85%, tip GALA VS 236 (BUCK)   2 x T26  36W/840, G13, IP20, 230V, 50Hz.

Svetiljka se isporučuje u kompletu sa elekrtonskim priborom klase A2, priborom za montažu i izvorima svetla od 36W/840.

Dimenzija svetiljke A / B / C  (mm)  1281 /320 / 91.

- Viseća kontinualna svetiljka za direktno osvetljenje, visoko energetske

efikasnosti; kućištem svetiljke izrađeno od ekstrudiranog  aluminijumskog profila,          završna obrada - eloksiranje u boji prirodnog aluminijuma ili zaštita epoksi-poliester prahom, polimerizovanim na 180°C; poseduje sjajni reflektor od anodizovanog aluminijuma sa srebrnom prevlakom; opalnim difuzorom od PMMA koji  je UV stabilizovan,  struktura i debljina difuzora  obezbedjuju uniformnu i visoku distribuciju  svetla; efikasnost optičkog pribora

(Downward Light Output Ratio) 80%, tip PRIMA M DO /S 12275 (Buck)  9xT16

35W/840, G5, IP40, 230V, 50Hz..

Svetiljka se isporučuje sa elektronskim digitalnim adresabilnim predspojnim             priborom (DALI)  klase A1, standby potrošnje 0,3W; komplet sa ovesnim priborom koji omogućava milimetarsko podešavanje visine svetiljke i izvorima svetla od 35W/840.

Dimenzije svetiljke A / B / C (mm) 12275 / 83 / 100.